## Slide 1: SOMERON KASVIHUONE-KAASUPÄÄSTÖT 2009–2018 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2019

## Slide 2: Esityksen sisältö
Kuluttajien sähkönkulutus
Rakennusten lämmitys
  Sähkölämmitys
  Maalämpö
  Kaukolämpö
  Erillislämmitys
Tieliikenne
Maatalous
Jätehuolto
Yhteenveto
Kuntien väliset vertailut
CO2, CH4, N2O

## Slide 3: Sähkönkulutus
Sähkönkulutuksen päästölaskenta perustuu Energiateollisuus ry:n tilastoon kuntien sähkönkulutuksesta
Sähkönkulutus on esitetty seuraaville luokille: asuminen ja maatalous; palvelut ja rakentaminen; ja teollisuus.
Somero, CO2-raportti 2020
Sähkönkulutus (GWh) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Asuminen ja maatalous | 57 | 62 | 56 | 59 | 57 | 55 | 54 | 56 | 56 | 59
Palvelut ja rakentaminen | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 17 | 16
Teollisuus | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9
Yhteensä | 84 | 90 | 83 | 85 | 85 | 83 | 80 | 84 | 82 | 84

## Slide 4: Sähkönkulutuksen päästöt
Kuluttajien sähkönkulutuksen päästöt kasvoivat 22 prosenttia vuodesta 2017 vuoteen 2018. Päästöjen kasvuun vaikutti sähkön päästökertoimen kasvu.
Sähkönkulutuksen päästöjen laskennassa päästökertoimena on käytetty Suomen keskimääräistä sähkönkulutuksen päästökerrointa.
Vuoden 2019 ennakkotietoa ei ole esitetty teollisuuden sähkönkulutukselle.
Somero, CO2-raportti 2020
Chart: 
| Kuluttajien sähkönkulutus | Teollisuuden sähkönkulutus
2009 | 8.518 | 1.7337
2010 | 9.9157 | 2.3165
2011 | 7.7964 | 1.8421
2012 | 5.1136 | 1.1014
2013 | 6.4755 | 1.5382
2014 | 5.0209 | 1.2878
2015 | 3.6944 | 0.88253
2016 | 3.8441 | 0.90382
2017 | 3.2544 | 0.81141
2018 | 3.9585 | 0.94402
2019* | 3.3162

## Slide 5: Rakennusten lämmitys
Suomessa huomattava osa energiankulutuksesta ja kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu rakennusten lämmityksestä.
Rakennusten lämmityksen päästöihin vaikuttaa vuosittain vaihteleva lämmitystarve.
Rakennusten lämmityksen päästöt on laskettu sähkölämmitykselle, maalämmölle, kaukolämmölle ja erillislämmitykselle.

## Slide 6: Rakennusten lämmityksen päästöt
Somero, CO2-raportti 2020
Chart: 
| Kaukolämpö | Sähkölämmitys | Maalämpö | Erillislämmitys
2009 | 3.9427 | 6.7779 | 0.036811 | 12.5715
2010 | 7.2165 | 10.1888 | 0.062844 | 13.9615
2011 | 5.913 | 7.2087 | 0.055282 | 11.3063
2012 | 6.7555 | 5.1618 | 0.053514 | 12.3538
2013 | 3.3759 | 5.7528 | 0.060646 | 11.4446
2014 | 4.015 | 4.5331 | 0.049007 | 11.6068
2015 | 1.4518 | 3.8201 | 0.041121 | 10.8113
2016 | 0.78313 | 4.3999 | 0.050267 | 11.9145
2017 | 1.4202 | 3.806 | 0.04479 | 11.6804
2018 | 0.28318 | 4.4062 | 0.051793 | 11.6795
2019* | 0.2722 | 3.6399 | 0.042993 | 11.2779

## Slide 7: Tieliikenne
Liikenteestä aiheutuu noin viidennes Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.
Päästöjen lisäksi ympäristöhaasteita aiheuttavat ilmanlaadun heikkeneminen, melu ja vaikutukset pohjavesiin.
Tieliikenteen päästölaskenta perustuu VTT:n LIISA-malliin, jossa lasketaan päästöt eri ajoneuvotyypeille ja tieluokille. Viimeisimmän vuoden tieto on ennakkotieto, joka perustuu liikennemäärien muutoksiin kunnan alueella.
Mallilla tuotetaan Suomen viralliset vuosittaiset päästömäärät EU:lle, YK:lle ja Suomen tilastoihin.
Mallissa käytettyihin päästökertoimiin vaikuttavat polttoaineiden bio-osuudet.

## Slide 8: Tieliikenteen päästöt
Somero, CO2-raportti 2020
Chart: 
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019*
Kunnan kadut ja tiet | 6.2016 | 6.3066 | 6.0904 | 5.9306 | 5.9245 | 5.3526 | 5.3822 | 5.8606 | 4.8153 | 4.8228
Päätiet | 15.4323 | 16.1017 | 15.8219 | 15.7632 | 15.8496 | 14.4657 | 14.5987 | 16.4316 | 15.8152 | 16.1435
Moottorip. ja mopot | 0.16856 | 0.17458 | 0.18454 | 0.18938 | 0.19244 | 0.1915 | 0.19925 | 0.20018 | 0.19425 | 0.18671
Yhteensä | 21.8025 | 22.5829 | 22.0968 | 21.8833 | 21.9666 | 20.0098 | 20.1801 | 22.4924 | 20.8248 | 21.153 | 20.4295

## Slide 9: Maatalous
Maataloudesta aiheutuu noin 10 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.
Maatalouden päästöt aiheutuvat eläinten ruuansulatuksesta, lannasta sekä peltoviljelystä.
Eläinten ruuansulatuksen ja lannankäsittelyn päästöt on laskettu perustuen eläinten lukumäärään sekä Suomen kasvihuonekaasuinventaarion eläintyyppikohtaisiin päästökertoimiin.
Peltoviljelyn päästölaskenta perustuu eri kasvilajien viljelypinta-alatietoihin. Lisäksi on käytetty tietoa koko viljelypinta-alasta. Päästöt on laskettu käyttäen Suomen kasvihuonekaasuinventaarion menetelmiä.

## Slide 10: Maatalouden päästöjen jakautuminen
Somero, CO2-raportti 2020
Chart: 
| p1 | p2 | p3 | p4 | p5 | p6 | p7 | p8
 | 6.746 | 8.6869 | 0.70362 | 4.2225 | 12.733 | 3.7711 | 3.1418 | 7.3089 | 44.9615

## Slide 11: Maatalouden päästöt
Somero, CO2-raportti 2020
Chart: 
| Eläinten ruuansulatus | Lannankäsittely | Peltoviljely
2009 | 7.308 | 10.064 | 30.0388
2010 | 7.3435 | 9.9908 | 32.5907
2011 | 7.3789 | 8.9561 | 31.482
2012 | 7.3506 | 9.4454 | 31.7304
2013 | 7.6162 | 10.0971 | 32.263
2014 | 7.4827 | 9.2387 | 31.6589
2015 | 7.1783 | 9.7047 | 32.2889
2016 | 7.1373 | 9.683 | 32.5857
2017 | 6.8904 | 8.7575 | 32.0967
2018 | 6.746 | 8.6869 | 31.881
2019* | 6.5396 | 8.3845 | 31.276

## Slide 12: Jätehuolto
Jätehuollon päästöt koostuvat kiinteän jätteen kaatopaikkasijoituksesta ja laitoskompostoinnista, sekä jäteveden käsittelystä.
Yhdyskuntajätteen sijoittaminen kaatopaikoille on vähentynyt voimakkaasti viime vuosina, sillä nykyään yhdyskuntajäte pyritään kierrättämään tai se hyödynnetään energian tuotannossa. Kunnissa, joissa jätteenpoltolla tuotetaan kaukolämpöä, on jätteenpolton päästö mukana kaukolämmönkulutuksen päästössä.
Jätehuollon päästölaskenta perustuu ympäristöhallinnon VAHTI- ja YLVA-tietojärjestelmien tietoihin ja laskennassa on hyödynnetty Suomen kasvihuonekaasuinventaarion menetelmiä.

## Slide 13: Jätehuollon päästöt
Somero, CO2-raportti 2020
Chart: 
| Kiinteä jäte | Jätevesi
2009 | 4.349 | 0.70051
2010 | 4.1373 | 0.68708
2011 | 4.0185 | 0.68162
2012 | 3.7299 | 0.67373
2013 | 3.6966 | 0.6603
2014 | 3.5459 | 0.63056
2015 | 3.3035 | 0.63563
2016 | 2.818 | 0.62181
2017 | 2.9089 | 0.61085
2018 | 2.8362 | 0.59311
2019* | 2.8362 | 0.59311

## Slide 14: Yhteenveto
Kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2018 olivat yhteensä 92,3 kt CO2-ekv ilman teollisuutta.
Someron päästöt ilman teollisuutta pysyivät samalla tasolla vuodesta 2017 vuoteen 2018. Keskimäärin päästöt kasvoivat CO2-raportin kunnissa 3 prosenttia.
Someron päästöt asukasta kohti vuonna 2018 olivat 10,5 t CO2-ekv ilman teollisuutta.
Somero, CO2-raportti 2020
 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 * | Yksikkö
Kuluttajien sähkönkulutus | 8,5 | 9,9 | 7,8 | 5,1 | 6,5 | 5,0 | 3,7 | 3,8 | 3,3 | 4,0 | 3,3 | kt CO2-ekv
Sähkölämmitys | 6,8 | 10,2 | 7,2 | 5,2 | 5,8 | 4,5 | 3,8 | 4,4 | 3,8 | 4,4 | 3,6 | kt CO2-ekv
Maalämpö | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | kt CO2-ekv
Kaukolämpö | 3,9 | 7,2 | 5,9 | 6,8 | 3,4 | 4,0 | 1,5 | 0,8 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | kt CO2-ekv
Erillislämmitys | 12,6 | 14,0 | 11,3 | 12,4 | 11,4 | 11,6 | 10,8 | 11,9 | 11,7 | 11,7 | 11,3 | kt CO2-ekv
Tieliikenne | 21,8 | 22,6 | 22,1 | 21,9 | 22,0 | 20,0 | 20,2 | 22,5 | 20,8 | 21,2 | 20,4 | kt CO2-ekv
Maatalous | 47,4 | 49,9 | 47,8 | 48,5 | 50,0 | 48,4 | 49,2 | 49,4 | 47,7 | 47,3 | 46,2 | kt CO2-ekv
Jätehuolto | 5,0 | 4,8 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | kt CO2-ekv
Päästöt yhteensä | 106,1 | 118,7 | 106,9 | 104,3 | 103,4 | 97,8 | 93,1 | 96,3 | 92,3 | 92,3 | 88,6 | kt CO2-ekv
Päästöt asukasta kohden | 11,3 | 12,7 | 11,5 | 11,3 | 11,3 | 10,7 | 10,2 | 10,7 | 10,3 | 10,5 | 10,0 | t CO2-ekv/as.
Asukasluku | 9402 | 9330 | 9268 | 9229 | 9146 | 9173 | 9093 | 9027 | 8919 | 8828 | 8828 | 
Lämmitystarveluku | 4179 | 4804 | 3818 | 4239 | 3894 | 3940 | 3573 | 4069 | 4000 | 3986 | 3815 | 

## Slide 15: Päästöjen jakautuminen eri sektoreille
Somero, CO2-raportti 2020
Chart: 
| Kulutta- jien sähkön- kulutus | Sähkö- lämmitys | Maa- lämpö | Kauko- lämpö | Erillis- lämmitys | Tie- liikenne | Maa- talous | Jäte- huolto
 | 3.9585 | 4.4062 | 0.051793 | 0.28318 | 11.6795 | 21.153 | 47.3139 | 3.4293




## Slide 16: Päästöjen kehitys sektoreittain
Somero, CO2-raportti 2020
Chart: 
| Kulutt:n sähkön- kulutus | Sähkö- lämmitys | Maa- lämpö | Kauko- lämpö | Erillis- lämmitys | Tie- liikenne | Maa- talous | Jäte- huolto
2009 | 8.518 | 6.7779 | 0.036811 | 3.9427 | 12.5715 | 21.8025 | 47.4108 | 5.0495
2010 | 9.9157 | 10.1888 | 0.062844 | 7.2165 | 13.9615 | 22.5829 | 49.9251 | 4.8244
2011 | 7.7964 | 7.2087 | 0.055282 | 5.913 | 11.3063 | 22.0968 | 47.817 | 4.7001
2012 | 5.1136 | 5.1618 | 0.053514 | 6.7555 | 12.3538 | 21.8833 | 48.5264 | 4.4036
2013 | 6.4755 | 5.7528 | 0.060646 | 3.3759 | 11.4446 | 21.9666 | 49.9763 | 4.3569
2014 | 5.0209 | 4.5331 | 0.049007 | 4.015 | 11.6068 | 20.0098 | 48.3803 | 4.1764
2015 | 3.6944 | 3.8201 | 0.041121 | 1.4518 | 10.8113 | 20.1801 | 49.1718 | 3.9391
2016 | 3.8441 | 4.3999 | 0.050267 | 0.78313 | 11.9145 | 22.4924 | 49.406 | 3.4398
2017 | 3.2544 | 3.806 | 0.04479 | 1.4202 | 11.6804 | 20.8248 | 47.7447 | 3.5198
2018 | 3.9585 | 4.4062 | 0.051793 | 0.28318 | 11.6795 | 21.153 | 47.3139 | 3.4293
2019* | 3.3162 | 3.6399 | 0.042993 | 0.2722 | 11.2779 | 20.4295 | 46.2001 | 3.4293

## Slide 17: Päästöjen kehitys ilman teollisuutta
Somero, CO2-raportti 2020
Chart: 
Päästöt yhteensä | 106.1097 | 118.6777 | 106.8936 | 104.2515 | 103.4094 | 97.7914 | 93.1098 | 96.3301 | 92.295 | 92.2753 | 88.6081
Päästöt as. kohden | 11.2859 | 12.72 | 11.5336 | 11.2961 | 11.3065 | 10.6608 | 10.2397 | 10.6713 | 10.3481 | 10.4526 | 10.0372

## Slide 18: Kuntien väliset vertailut
CO2-raportissa on mukana noin 90 kuntaa ympäri Suomen.
CO2-raportin kautta kunnat pystyvät paitsi seuraamaan ilmastotyönsä tuloksia myös vertailemaan päästökehitystään muihin kuntiin.
Päästövertailut on toteutettu pääasiassa asukaskohtaisten päästöjen vertailuina. Lisäksi on esitetty kokonaispäästöjen vertailuja.

## Slide 19: Saman kokoluokan kunnat
CO2-raportissa mukana olevien alle 10 000 asukkaan kuntien asukaskohtaiset päästöt vuonna 2018 ilman teollisuutta.
Somero, CO2-raportti 2020
Chart: 
| Kauniainen | Pornainen | Rusko | Kemiönsaari | Hanko | Hausjärvi | Masku | Suomussalmi | Karkkila | Nousiainen | Mynämäki | Ilomantsi | Suonenjoki | Mäntyharju | Kangasniemi | Sauvo | Aura | Iitti | Kärkölä | Puumala | Padasjoki | Laitila | Jokioinen | Ikaalinen | Kuhmoinen | Hankasalmi | --> Somero | Hirvensalmi | Juva | Punkalaidun | Pertunmaa
Kuluttajien sähkönkulutus | 0.51993 | 0.32299 | 0.21105 | 0.77059 | 0.43324 | 0.25606 | 0.41726 | 0.46911 | 0.39744 | 0.38358 | 0.52347 | 0.60584 | 0.54718 | 0.64297 | 0.62337 | 0.59426 | 0.30098 | 0.48983 | 0.40598 | 1.1255 | 0.7055 | 0.28531 | 0.38783 | 0.82294 | 1.1723 | 0.60098 | 0.44841 | 0.8287 | 0.63623 | 0.58949 | 0.88182
Sähkölämmitys | 0.14204 | 0.44793 | 0.4634 | 0.42261 | 0.60114 | 0.77631 | 0.40251 | 0.37958 | 0.36819 | 0.32696 | 0.36291 | 0.374 | 0.3734 | 0.49264 | 0.39459 | 0.42425 | 0.51056 | 0.45957 | 0.41362 | 0.55833 | 0.60405 | 0.597 | 0.58189 | 0.48643 | 0.47201 | 0.41889 | 0.49911 | 0.52989 | 0.36812 | 0.43705 | 0.51685
Maalämpö | 0.012097 | 0.026497 | 0.037663 | 0.016508 | 0.011615 | 0.010753 | 0.03129 | 0.0088693 | 0.0084922 | 0.015111 | 0.0096054 | 0.014452 | 0.0052478 | 0.023772 | 0.012786 | 0.012536 | 0.013522 | 0.025074 | 0.0052479 | 0.010792 | 0.0037801 | 0.010183 | 0.0087311 | 0.012823 | 0.012817 | 0.0084336 | 0.005867 | 0.024729 | 0.020569 | 0.003472 | 0.01355
Kaukolämpö | 1.587 | 0.097957 | 0.0040968 | 0.049834 | 0.10487 | 0.019328 | 0.065788 | 0.41404 | 1.6652 | 0.020501 | 0.014395 | 3.1606 | 0.96791 | 0.10744 | 0.42711 | 0 | 0.0099247 | 0.41123 | 0.011964 | 0.049515 | 0.66559 | 0.049583 | 0.58463 | 0.181 | 0.015302 | 0.050223 | 0.032078 | 0.028624 | 2.2163 | 0.010842 | 0.025304
Erillislämmitys | 0.56162 | 0.51858 | 1.2049 | 1.0456 | 2.9258 | 1.1838 | 1.1347 | 0.90832 | 1.5919 | 1.2489 | 0.85664 | 0.62063 | 0.77608 | 1.0104 | 1.2297 | 0.95421 | 1.2491 | 1.4016 | 1.6858 | 0.8478 | 0.74027 | 1.2438 | 1.1716 | 1.5694 | 1.2974 | 1.0729 | 1.323 | 0.90624 | 0.81829 | 1.2108 | 1.3068
Tieliikenne | 0.89206 | 1.2443 | 1.2712 | 1.9863 | 1.8529 | 2.0914 | 3.6678 | 2.8245 | 2.3534 | 2.3209 | 3.2204 | 2.2601 | 3.9952 | 4.6071 | 3.4139 | 2.3332 | 3.8698 | 3.5607 | 2.8457 | 3.6764 | 4.0981 | 3.6693 | 3.5397 | 4.0948 | 4.9547 | 4.583 | 2.3961 | 6.0139 | 5.7144 | 2.6782 | 9.7743
Maatalous | 0.011614 | 1.0936 | 1.9911 | 1.6652 | 0.049087 | 1.7871 | 0.70262 | 1.3003 | 0.42327 | 2.7753 | 2.9962 | 0.96721 | 1.4018 | 1.1733 | 2.0746 | 3.9072 | 2.3981 | 2.3945 | 3.1222 | 2.3588 | 2.1617 | 2.9876 | 3.1483 | 2.534 | 2.0682 | 3.258 | 5.3595 | 1.9994 | 3.723 | 9.1202 | 2.7164
Jätehuolto | 0.075579 | 0.17065 | 0.11655 | 0.22192 | 0.215 | 0.18579 | 0.1173 | 0.36383 | 0.1991 | 0.13264 | 0.13716 | 0.25577 | 0.26437 | 0.28284 | 0.17989 | 0.22504 | 0.13159 | 0.16139 | 0.44873 | 0.38088 | 0.21882 | 0.39009 | 0.38416 | 0.34325 | 0.22018 | 0.29647 | 0.38846 | 0.38977 | 0.68159 | 0.2154 | 0.23934

## Slide 20: Saman maakunnan kunnat
Varsinais-Suomen kuntien asukaskohtaiset päästöt vuonna 2018 ilman teollisuutta.
Somero, CO2-raportti 2020
Chart: 
| Turku | Raisio | Kaarina | Parainen | Naantali | Lieto | Rusko | Uusikaupunki | Kemiönsaari | Masku | Paimio | Nousiainen | Mynämäki | Salo | Sauvo | Aura | Laitila | --> Somero | Loimaa
Kuluttajien sähkönkulutus | 0.59577 | 0.53462 | 0.44118 | 0.68924 | 1.5947 | 0.30518 | 0.21105 | 0.58619 | 0.77059 | 0.41726 | 0.49151 | 0.38358 | 0.52347 | 0.46902 | 0.59426 | 0.30098 | 0.28531 | 0.44841 | 0.60668
Sähkölämmitys | 0.12179 | 0.2169 | 0.32626 | 0.36615 | 0.31064 | 0.44412 | 0.4634 | 0.30722 | 0.42261 | 0.40251 | 0.29882 | 0.32696 | 0.36291 | 0.37308 | 0.42425 | 0.51056 | 0.597 | 0.49911 | 0.40057
Maalämpö | 0.012096 | 0.011464 | 0.024502 | 0.026216 | 0.019885 | 0.01906 | 0.037663 | 0.0076468 | 0.016508 | 0.03129 | 0.01134 | 0.015111 | 0.0096054 | 0.021743 | 0.012536 | 0.013522 | 0.010183 | 0.005867 | 0.012183
Kaukolämpö | 1.4938 | 1.4401 | 0.63169 | 0.030861 | 0.93187 | 0.085148 | 0.0040968 | 0.075711 | 0.049834 | 0.065788 | 0.094693 | 0.020501 | 0.014395 | 1.0613 | 0 | 0.0099247 | 0.049583 | 0.032078 | 0.019764
Erillislämmitys | 0.30888 | 0.7133 | 1.1336 | 1.2851 | 0.73232 | 1.0692 | 1.2049 | 1.418 | 1.0456 | 1.1347 | 0.78578 | 1.2489 | 0.85664 | 1.4335 | 0.95421 | 1.2491 | 1.2438 | 1.323 | 1.8184
Tieliikenne | 0.85707 | 1.7317 | 2.2847 | 1.6198 | 1.1396 | 2.2623 | 1.2712 | 1.6934 | 1.9863 | 3.6678 | 4.0309 | 2.3209 | 3.2204 | 3.2542 | 2.3332 | 3.8698 | 3.6693 | 2.3961 | 3.108
Maatalous | 0.028415 | 0.021988 | 0.12073 | 0.95607 | 0.33086 | 0.89191 | 1.9911 | 1.0143 | 1.6652 | 0.70262 | 1.0413 | 2.7753 | 2.9962 | 1.4849 | 3.9072 | 2.3981 | 2.9876 | 5.3595 | 5.0619
Jätehuolto | 0.094446 | 0.093249 | 0.097173 | 0.15491 | 0.10826 | 0.11294 | 0.11655 | 0.40333 | 0.22192 | 0.1173 | 0.16705 | 0.13264 | 0.13716 | 0.17342 | 0.22504 | 0.13159 | 0.39009 | 0.38846 | 0.18282

## Slide 21: Asukaskohtaisten päästöjen vertailu
Somero, CO2-raportti 2020
Yksikkö: t CO2-ekv/ asukas
Chart: 

## Slide 22: Kokonaispäästöjen vertailu
Somero, CO2-raportti 2020
Yksikkö: kt CO2-ekv
Chart: 

## Slide 23: Kiitos mielenkiinnosta!